Załącznik nr 1 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

KAMERA TERMOWIZYJNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

1.   W skład zestawu wchodzi:

- Kamera termowizyjna

- Udaroodporna walizka transportowa

- 2 akumulatory

- Adapter bateryjny do awaryjnego zasilania kamery bateriami, np. typu AA lub AAA

- Ładowarka stacjonarna

- Taśma samozwijająca typu „skipas”

- Pas naramienny

- Odłączalna rękojeść

- Instrukcja obsługi kamery w języku polskim

2.    Kamera termowizyjna:

- Waga kamery gotowej do pracy (z akumulatorem) poniżej 2 kg

- Kamera musi umożliwiać cyfrowy pomiar temperatury oraz prezentować zmianę temperatury na barografie

- Przekątna wyświetlacza minimum 4,3 cala

- Niechłodzony detektor mikrobolometryczny musi posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 320 x 240 pikseli

- Minimalna rozdzielczość termiczna nie może być większa niż 0,05°C

- Pole widzenia kamery– min. 50° w poziomie i 32° w pionie;

- Czas pracy kamery na jednym akumulatorze nie krótszy niż 3 godz.

- Czas ładowania akumulatorów nie dłużej niż 1,5 godziny

- Kamera musi być wyposażona w adapter bateryjny zapewniający awaryjne zasilanie kamery bateriami typu AA lub AAA

- Kamera misi umożliwiać łatwą i szybką wymianę akumulatora w rękawicach oraz bez użycia narzędzi

- Kamera musi być wyposażona w odłączalną rękojeść

- Czas aktywacji kamery nie dłużej niż 4 sekundy

- Kamera musi posiadać następujące funkcje:

  - rozkład temperatury w zakresie od 250°C wzwyż automatycznie obrazowany paletą kolorów

  - kamera musi posiadać manualną funkcję indykatora/wskaźnika termicznego obrazującego wyodrębnionym kolorem, innym niż kolory w ppkt. 1, najcieplejsze miejsca monitorowanej powierzchni

- Kamera musi być zabezpieczona przed ingerencją wody i kurzu na poziomie co najmniej IP67

- Kamera musi być niezatapialna

- Kamera musi posiadać ZOOM, min. x 4

- Kamera musi być odporna na uderzenia i upadki na twarde, np. betonowe podłoże z wysokości 2m

- Kamera musi umożliwiać zapis video min. 5 godz. oraz wykonanie min. 300 zdjęć

- Kamera musi opcjonalnie umożliwiać bezprzewodową transmisję obrazu oraz współpracę z opcjonalnym wyposażeniem w postaci odpornego na wstrząsy, uderzenia i upadki na beton, lekkiego, ręcznego przenośnego monitora (waga < 1 kg, monitor min. 3,5”) kompatybilnego z bezprzewodowym systemem transmisji.

- Kamera musi być odporna na chwilowe działanie płomieni i temperaturę 1000°

- Czas pracy urządzenia w temperaturze 150°C  nie mniejszy niż 15 minut, a w temperaturze 260°C  nie mniejszy niż 8 minut

- Pełna obsługa kamery za pomocą jednej ręki.